P R O H L Á Š E N Í    O    S H O D Ě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

# Prohlášení o shodě vydává

dovozce: 	Ing. Otakar Hájek- KEMA Morava, Šumbarská 37a/391, 73564 Havířov-Suchá

IČO : 48815675

na výrobek:	KEMAMENT L 10 – plastifikační přísada do betonu

výrobce: 	KEMA, d.d.,   9201 PUCONCI,   Slovenia

vlastnosti:      Kemanent L 10 je bezbarvá, až mírně nažloutlá tekutina hustoty 1,11–1,118 g/cm3

při teplotě 20°C. Chemicky je vyroben na bázi sulfonátů polykondenzyčních

produktů melaninu. Neobsahuje chloridy ani jiné agresivní příměsi, nemá

korozívní účinky na armatury, viskozita 3 – 5 mm2/s. Povrchová

napjatost 62,0 x 10-5 Mpa při dávkování 1,25 g / 30 ml vody.

(Povrchová napjatost vody je 71,9 x 10-5 Mpa). S vodou se mísí ve všech

poměrech.

Kemament L 10 se váže na částice cementu, které pokryje tenkým, hladkým

filmem. Tím se sníží vnitřní tření a zvýší se zpracovatelnost betonu či malty,

kterým dodává tixptropní vlastnosti.

Kemament L 10 se neodděluje od cementové pasty.

použití:          Kemament L 10  se používá jako superplastifikátor při výrobě čerpaných

betonů, prefabrikátů, předpjatých betonů, základů budov, podkladních

betonů,podkladních betonů, průmyslových podlah, betonových potěrů pro

podlahové vytápění, betonů pro kladení  pod vodou, lehčené betony.

# Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády

č. 178/1997 Sb. s použitím následujícího dokladu:

Certifikátu výrobku    č.  06-4524   ze dne 28.5.1999

který vydal TZÚS Praha, s.p.,- pobočka Brno – Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Česká republika  -  IČO 00015679 dle:

- Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

- ČSN 72 2321 – Plastifikační přísady

Dovozce Ing. Otakar Hájek, KEMA Morava potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených předpisů a nařízení, že výrobek je za podmínek obvyklého a dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

# Havířov-Suchá,  dne 28.5.1999.

………………………………………..

# Ing. Otakar Hájek

Majitel firmy KEMA - Morava